MITSUBISHI ASX / OUTLANDER XL

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2010 | Коробка: Все | 9.4001.2 | Комплект порогов |
| 2007 |  |  |  |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х40……………………………………………….. | 12 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х40……………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Гайка М8...………………………………………………... | 12 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………… | 4 | шт. |
|  | Шайба 8…………………………………………………… | 24 | шт. |
|  | Шайба 10.………………………………..………………... | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8..…………………………………….. | 24 | шт. |
|  | Гайка закладная М10……………………………………... | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х30…………………………….. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х50……………………………... | 2 | шт. |
|  | Кронштейн передний…………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Кронштейн задний……………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………. | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Установить шпильку закладную М10х30 (рис. 4) в месте крепления переднего кронштейна поз. 1 (рис. 2).

- Разметить и высверлить 2 отв. Ø9 в ребре порога автомобиля поз. 1,2 (Рис. 5).

- Переднюю часть переднего кронштейна закрепить болтами М8х40 и гайками М8 через просверленные отверстия Ø9, предварительно поместив крепежную пластину кронштейна между пластиком и ребром порога, либо вырезать кусочек пластика в месте крепления.

- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х30 (Рис. 5).

- Установить гайку закладную М10 над отверстием лонжерона поз. 2 (рис. 2) через соседнее отверстие (Рис.6).

- Переднюю часть переднего кронштейна закрепить в средней части порога автомобиля аналогично пункту 2 и 3, заднюю часть закрепить ботом М10х40 к установленной гайке закладной М10 (рис. 7).

- Установить шпильку закладную М10х50 (рис. 8) в месте крепления заднего кронштейна  поз. 3 (рис. 2).

- Переднюю часть заднего кронштейна закрепить в задней части порога автомобиля аналогично пункту 2 и 3, заднюю часть кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х50 (рис. 9).

- Закрепить порог к установленным кронштейнам (рис. 10,11).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис. 2 Места крепления кронштейнов |
| --- |
| Рис. 4 Шпилька закладная М10х30 для крепления переднего кронштейна в передней части порога автомобиля. | Рис. 5 Установка переднего кронштейна в передней части порога автомобиля. |
| Рис. 6 Гайка закладная М10 для крепления переднего кронштейна в средней части порога автомобиля. | Рис. 7 Установка переднего кронштейна в средней части порога автомобиля. |
| Рис. 8 Шпилька закладная М10х50 для крепления заднего кронштейна. | Рис. 9 Установка заднего кронштейна. |
| Рис. 10 Общий вид автомобиля с порогом | Рис. 11 Общий вид автомобиля с порогом |