Toyota Hilux

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.5703.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2007 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х25………………………………………………………. | 10 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М8…………………………………………………......... | 2 | шт. |
|  | Шайба 8……………………………………………………………. | 12 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8………………………………………… | 12 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний.………..………………………………. | 4 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Закрепить передний кронштейн болтами М8х25 к штатным резьбовым отверстиям (рис. 2).

- Надеть задний кронштейн на штатную шпильку М8 в средней части порога автомобиля и закрепить гайкой М8, болтом М8х25 закрепить кронштейн к штатной приваренной гайке М8 (рис. 3).

- Закрепить задний кронштейн в задней части порога автомобиля двумя болтами М8х25 к штатным приваренным гайкам М8 (рис. 4).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 5).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка кронштейна в передней части порога автомобиля. | Рис.3 Установка кронштейна в средней части порога автомобиля. |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка кронштейна в задней части порога автомобиля. | Рис.5 Вид автомобиля с порогом |