Volkswagen Touareg

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.5801.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2010 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М10х25…………………………………………………….. | 10 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М10………………………………………………………... | 8 | шт. |
|  | Шайба 10……..…………………………………………………… | 18 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10………………………………………. | 18 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10x30…………………………… | 4 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10x50…………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х30х18/70………………… | 2 | шт. |
|  | Гайка закладная М10.…………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Пластиковая шайба 10..………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний…………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Лапа 1…………………………………………………..…………… | 2 | шт. |
|  | Лапа 2……………………………………………….………………. | 2 | шт. |
|  | Лапа 3……………………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Порог…………………………………………………………………. | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Открепить заднюю часть пыльника порога автомобиля (рис. 2).

- Установить шпильки закладные М10 в отверстия лонжерона автомобиля в месте крепления переднего кронштейна (рис.3).

- Закрепить лапу 1 гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х30 (рис. 3, отв. 1).

- Закрепить лапу 2 гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х50 (рис. 3, отв. 2).

- Закрепить передний кронштейн к установленной лапе 1 и лапе 2 болтами М10х25 (рис. 6).

- Установить шпильку закладную М10х30х18/70 с пластиковой шайбой в отв. 1 и гайку закладную М10 в отв. 2 в месте крепления среднего кронштейна (рис. 4)

- Переднюю часть среднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х30х18/70, заднюю часть закрепить болтом М10х25 к установленной гайке закладной М10 (рис. 7).

- Установить шпильку закладную М10х30 пластиковой шайбой в отв. 1 и гайку закладную М10 в отв. 2 в месте крепления заднего кронштейна (рис.5).

- Закрепить лапу 3 гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х30 (рис. 5, отв. 1).

- Закрепить задний кронштейн к установленной лапе 3 и гайке закладной М10 болтами М10х25 (рис. 8).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).

- Установить пластиковые пыльники автомобиля, сделав вырез для среднего кронштейна.

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Снятие пластикового пыльника | Рис.3 Места крепления переднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Места крепления среднего кронштейна | Рис.5 Места крепления заднего кронштейна |
| Рис.6 Установка переднего кронштейна | Рис.7 Установка среднего кронштейна |
| Рис.8 Установка заднего кронштейна | Рис.9 Вид автомобиля с порогом |