Audi Q3

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.0301.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2011 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Гайка М10………………………………………………………... | 12 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шайба 10……..…………………………………………………… | 12 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10………………………………………. | 12 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10x30…………………………… | 10 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10x25…………………………… | 2 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний…………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Порог…………………………………………………………………. | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять пыльники автомобиля и вытащить заглушки в месте установки кронштейнов

- В отверстия подрамника установить Шпильки закладные (рис. 1)

- Закрепить кронштейны гайками М10 к установленным шпилькам закладным

- Разметить и вырезать отверстия под установленные кронштейны в пыльнике автомобиля

- Закрепить площадку на установленных кронштейнах

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка переднего кронштейна | Рис.3 Установка переднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка переднего кронштейна | Рис.5 Вид автомобиля с порогом |