Ford Explorer

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.1802.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2011 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Гайка М10………………………………………………......... | 6 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шайба 8……………………………………………………………. | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8………………………………………… | 6 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х48........................ | 4 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х30........................ | 2 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний.………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- В месте крепления переднего кронштейна вытащить резиновую заглушку и установить шпильку закладную М10х48 (рис. 2 поз. 1), открутить штатный болт крепления рычага (рис. 2 поз. 2).

- В месте крепления заднего кронштейна вытащить резиновую заглушку и установить шпильку закладную М10х48 (рис. 3 поз. 2), установить шпильку закладную М10х30 (рис. 3 поз. 1).

- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить штатным болтом М8х30, переднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х48 (рис.4).

- Переднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10х48, заднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке М10х30. (рис. 5).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 6).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Место крепления переднего кронштейна. | Рис.3 Место крепления заднего кронштейна. |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка переднего кронштейна. | Рис.5 Установка заднего кронштейна. |
| Рис.5 Вид автомобиля с порогом |