SUZUKI GRAND VITARA

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2007 | Коробка: Все | 9.5501.2 | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| 1 | Болт М8х20..................................................................... | 14 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Болт М10х20…………………..………………………………………………………… | 4 | шт. |
| 3 | Гайка М10....................................................................... | 4 | шт. |
| 4 | Шайба 8......................................................................... | 14 | шт. |
| 5 | Шайба 10........................................................................ | 8 | шт. |
| 6 | Шайба пружинная 10....................................................... | 8 | шт. |
| 7 | Шпилька закладная М10.................................................. | 4 | шт. |
| 8 | Кронштейн передний....................................................... | 2 | шт. |
| 9 | Кронштейн средний......................................................... | 2 | шт. |
| 10 | Кронштейн задний........................................................... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Установить шпильку закладную М10 в отверстие передней части рамы автомобиля.

- Закрепить передний кронштейн к установленной шпильке закладной М10 гайкой М10 и болтами М8х20 в штатные резьбовые отверстия (Рис. 2).

- Установить шпильку закладную в отверстие средней части рамы автомобиля и закрепить к ней средний кронштейн гайкой М10. Закрепить  болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия крепление среднего кронштейна. Закрепить средний кронштейн к установленному креплению болтами М10х20 (Рис. 3).

- Закрепить задний кронштейн болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия в задней части рамы автомобиля (Рис. 4).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка переднего кронштейна | Рис.3 Установка среднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка переднего кронштейна | Рис.5 Вид автомобиля с порогом |