Mazda CX-5

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.3801.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2011 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Рис. 2 Схема установки шпилек закладных

Состав крепежа:

|  | Болт М10х20…………………………………………………….. | 8 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Гайка М10……………………………………………….......... | 10 | шт. |
|  | Шайба М10……………………………………………………….. | 32 | шт. |
|  | Гайка закладная М10…………………………….......... | 6 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х65/15……………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х70/12……………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х60/7.5……………………. | 2 | шт. |
|  | Планка………………………………………………………………. | 4 | шт. |
|  | Втулка……………………………………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Квадрат…………………………………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Крепление………………………………………………………… | 4 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Порог…………………………………………………………………. | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять пластиковые пыльники днища и пластиковые накладки порога.

- Вытащить по две пластиковые защёлки пластиковой накладки порога с каждой стороны в месте крепления переднего и среднего кронштейна (рис.3).

- Установить шпильку закладную М10х65/15 для переднего и шпильку закладную М10х70/12 для среднего кронштейна (рис.4).

- На шпильку закладную установить планку, втулку, квадрат и закрепить гайкой М10 в порядке указанном на рис. 2 (рис. 5).

- Сделать надрез в пластиковой накладке в месте установленных шпилек закладных и установить на место.

- Установить гайку закладную М10 для переднего и среднего кронштейна (рис. 6,7).

- Закрепить крепление гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 8).

- Заднюю часть переднего и среднего кронштейна закрепить болтом М10х20 к установленной гайке закладной М10, переднюю часть закрепить болтом М10х20 к установленному креплению (рис. 9).

- Разместить шпильку закладную М10х60/7.5 и гайку закладную в отверстиях лонжерона в месте крепления заднего кронштейна (рис. 10).

- Закрепить переднюю часть заднего кронштейна болтом М10х20 к установленной гайке закладной, заднюю часть болтом М10 к установленной шпильке закладной (рис.11).

- Разметить и сделать вырезы в пыльнике днища автомобиля под установленные кронштейны, затем установить его на место.

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.3 Отверстие без пластиковой защёлки и пыльника порога | Рис.4 Установка шпильки закладной М10 |
| --- | --- |
| Рис.5 Закреплённая шпилька закладная М10 | Рис.6 Установка гайки закладной для переднего кронштейна |
| Рис.7 Установка гайки закладной для среднего кронштейна | Рис. 8 Крепление переднего и среднего кронштейнов. |
| Рис. 9 Установка переднего и среднего кронштейна | Рис. 10 Установка шпильки закладной М10х60/7,5 и гайки закладной М10 |
| Рис. 11 Установка заднего кронштейна | Рис. 12 Вид автомобиля с порогом |