# Lada Largus

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.6001.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2012 | Коробка: Все | Комплект порогов |

# Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

# Состав крепежа:

|  | Болт М8х30.…………………………………………………….. | 8 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х20…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Болт М10х30…………………………………………………….. | 6 | шт. |
|  | Гайка М8..………………………………………………......... | 8 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 6 | шт. |
|  | Шайба 8.……….…………………………………………………. | 16 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 14 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8..…………………………………….. | 16 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 10 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Крепление................................................. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10х30..........………………. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная 2М10х30...........……………. | 2 | шт. |
|  | Гайка закладная М10………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

# Инструкция по установке:

- Закрепить крепление болтом М10х30 через отверстие в пороге автомобиля (рис. 2).

- Разметить и высверлить отв. Ø 8,5-9 мм (рис. 2 поз. 1), через высверленное отверстие закрепить крепление болтом М8х30 и гайкой М8.

- Установить шпильку закладную 2М10х30 (рис. 3)

- Закрепить переднюю часть переднего кронштейна болтам М10х20 к установленному креплению, заднюю часть закрепить гайками М10 к установленной шпильке закладной 2М10х30 (рис. 4).

- В месте крепления среднего кронштейна установить гайку закладную М10 в отверстие лонжерона автомобиля (рис. 5).

- В месте крепления передней части среднего кронштейна разметить и высверлить два отв. Ø 8,5-9 мм (рис. 7 поз. 1).

- Заднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10 (рис. 6), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну двумя болтами М8х30 и гайками М8 через высверленные отверстия.

- На правой стороне средний кронштейн устанавливается под защиту топливных трубок.

- В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10х30 в отверстие днища автомобиля (рис. 8).

- Разметить и высверлить отв. Ø 8,5-9 мм (рис. 9 поз. 1), через высверленное отверстие закрепить задний кронштейн болтом М8х30 и гайкой М8.

- Заднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой  М10 к установленной шпильке закладной М10х30 (рис. 9), переднюю часть закрепить болтом М10х30 через штатное отверстие в пороге автомобиля.

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 10).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка крепления | Рис.3 Установка шпильки закладной 2М10х30 |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка переднего кронштейна | Рис.5 Установка гайки закладной М10 |
| Рис.6 Установка среднего кронштейна | Рис.7 Крепление среднего кронштейна |
| Рис.8 Установка шпильки закладной М10х30 | Рис.9 Установка заднего кронштейна |
| Рис.10 Вид автомобиля с порогом |