MITSUBISHI Pajero Sport / L200

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2009 | Коробка: Все | 9.4003.1 | Комплект порогов Pajero Sport |
|  |  | 9.4004.1 | Комплект порогов L 200 |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х25……………………………………………….. | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М8....……………………………………….............. | 6 | шт. |
|  | Шайба 8.………………..………………..………………... | 12 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8………..…………………………….. | 12 | шт. |
|  | Кронштейн ……………………………………………….. | 6 | шт. |
|  | Порог……………………………………………………… | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Нижнюю часть кронштейна закрепить гайкой М8 к штатной шпильке автомобиля, верхнюю закрепить болтом М8х25 к штатному резьбовому отверстию (Рис. 2,3).

- Закрепить площадку порога на трёх установленных кронштейнах (Рис. 4).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис. 2 Место крепления | Рис. 3 Установка кронштейна |
| --- | --- |
| Рис. 4 Вид установленных кронштейнов |
| Рис. 6 Вид автомобиля Pajero Sport с порогом | Рис. 7 Вид автомобиля L200 с порогом |