Hyundai Santa Fe

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.2302.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2006 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| 1 | Болт М10х40……………………………………………………. | 2 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гайка М10………………………………………………......... | 8 | шт. |
| 3 | Шайба 10…………………………………………………………. | 12 | шт. |
| 4 | Шайба пружинная 10……………………………………… | 16 | шт. |
| 5 | Шпилька закладная М10………………………………… | 6 | шт. |
| 6 | Шпилька закладная М10х30…………………………… | 2 | шт. |
| 7 | Гайка закладная М10………………………………………. | 2 | шт. |
| 8 | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
| 9 | Кронштейн средний………………………………………… | 2 | шт. |
| 10 | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
| 11 | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Вытащить резиновые заглушки из подрамника, в местах крепления кронштейнов (Рис.2).

- В местах крепления переднего кронштейна установить шпильку закладную М10х30 (Рис.3 поз.1) и шпильку закладную М10 (Рис.3 поз.2).

- В месте крепления среднего кронштейна установить шпильку закладную М10 (Рис.4).

- В местах крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 (Рис.5 поз.1) и гайку закладную М10 с проволокой (Рис. 5 поз.2).

- Установить передний кронштейн и навернуть на несколько оборотов 2 гайки М10 на установленные шпильки закладные М10 и М10х30 (Рис.6).

- Установить средний кронштейн и навернуть на несколько оборотов гайку М10 на установленную шпильку закладную М10 (Рис.7).

- Установить задний кронштейн и ввернуть болт М10 на несколько оборотов в установленную гайку закладную, навернуть гайку М10 на несколько оборотов на установленную шпильку закладную М10 (Рис.8).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (Рис.9).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Места крепления кронштейнов | Рис.3 Установка закладных для переднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка закладной для среднего кронштейна | Рис.5 Установка закладных для заднего кронштейна |
| Рис.6 Установка переднего кронштейна | Рис.7 Установка среднего кронштейна |
| Рис.8 Установка заднего кронштейна | Рис.9 Установка порога |
| Рис.10 Вид автомобиля с порогом | Рис.11 Вид автомобиля с порогом |