KIA SPORTAGE

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2008 | Коробка: Все | 9.2301.1 | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| 1 | Гайка М8…………………………………………………... | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гайка М10………………………………………………... | 8 | шт. |
| 3 | Шайба 8…………………………………………………… | 4 | шт. |
| 4 | Шайба 10………………………………………………… | 8 | шт. |
| 5 | Шпилька 2М8х50…………………………………………. | 2 | шт. |
| 6 | Шпилька закладная М10………………………………... | 8 | шт. |
| 7 | Кронштейн передний…………………………………….. | 2 | шт. |
| 8 | Кронштейн средний……………………………………… | 2 | шт. |
| 9 | Кронштейн задний……………………………………….. | 2 | шт. |
| 10 | Порог………………………………………………………. | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять два пластиковых пыльника, расположенных в местах крепления задних кронштейнов (рис.3).

- Установить гайку 2М8х50 в отверстия подрамника (рис. 4).

- Установить шпильки закладные М10 в отверстия подрамника расположенных в местах крепления передних и задних кронштейнов.

- Закрепить передние и задние кронштейны гайками М10 к установленным шпилькам закладным М10, средние кронштейны закрепить гайками М8 к установленным шпилькам 2М8х50 (рис. 5).

- Разметить и вырезать пазы в пыльниках под кронштейны.

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 6).

- Затянуть все резьбовые соединения.

- Установить штатные пыльники.

| Рис. 2 Пыльник автомобиля | Рис. 3 Снятие пыльников | Рис.4 Установка шпильки 2М8х50 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 5 Передний кронштейн | Рис. 6 Средний кронштейн |
| Рис. 7 Задний кронштейн | Рис. 8 Вид автомобиля с порогом |