# Chery Tiggo

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.3301.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2005 | Коробка: Все | Комплект порогов |

# Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

# Состав крепежа:

|  | Болт М6х20.…………………………………………………….. | 6 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М8х20.…………………………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Болт М8х30.…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Болт М10х20…………………………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Гайка М8..………………………………………………......... | 4 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 4 | шт. |
|  | Шайба 6.……….…………………………………………………. | 6 | шт. |
|  | Шайба 8.……….…………………………………………………. | 14 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 6..…………………………………….. | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8..…………………………………….. | 10 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 6 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Крепление 1............................................... | 2 | шт. |
|  | Крепление 2............................................... | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10...............………………. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М8.................………………. | 4 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

# Инструкция по установке:

- Установить в отверстиях лонжерона автомобиля, в месте крепления переднего кронштейна, шпильки закладные М8 и закрепить к ним крепление 1 гайками М8 (рис. 2).

- Закрепить заднюю часть переднего кронштейна болтом М10х20 к установленному креплению1, переднюю часть закрепить болтом М8х20 к штатному резьбовому отверстию в ребре порога автомобиля (рис. 3).

- Установить крепление 2 в месте установки среднего кронштейна закрепив  его болтами М6х20 к штатным резьбовым отверстиям (рис. 4).

- Закрепить заднюю часть среднего кронштейна болтом М10х20 к установленному креплению 2, переднюю часть закрепить болтом М8х20 к штатному резьбовому отверстию в ребре порога автомобиля (рис. 5).

- В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля через соседнее отверстие (рис. 6).

- Переднюю часть заднего кронштейна закрепить болтом М8х30 к штатному резьбовому отверстию М8, установив между кузовом и кронштейном две шайбы М8, заднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 7).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Установка крепления 1 | Рис.3 Установка переднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка крепления 2 | Рис.5 Установка среднего кронштейна |
| Рис.6 Установка шпильки закладной М10 | Рис.7 Установка заднего кронштейна |
| Рис.8 Вид автомобиля с порогом |