# Jeep Grand Cherokee

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.2703.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2010 | Коробка: Все | Комплект порогов |

# Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

# Состав крепежа:

|  | Болт М6х20……………………………………………………......... | 12 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М6.………………………………………………................ | 12 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………................ | 6 | шт. |
|  | Шайба 6.……….…………………………………………………....... | 24 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………....... | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 6.……………………………………........ | 12 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10……………………………………........ | 6 | шт. |
|  | Кронштейн...............………………………………………....... | 6 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10...............………………....... | 6 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………......... | 2 | шт. |

# Инструкция по установке:

- В месте установки кронштейнов вытащить резиновые заглушки и установить шпильки закладные М10 (рис. 2).

- Переднюю часть кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10, заднюю часть кронштейна закрепить болтами М6х20 и гайкой М6 через штатные отверстия в ребре порога автомобиля (Рис. 3 поз. 1).

- Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм; М8-30 Нм; М6-10 Нм).

| Рис.2 Установка шпильки закладной M10 | Рис.3 Установка кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Вид автомобиля с порогом |