HONDA CR-V

| Кузов: Все | Объём двигателя: 2,0; 2,4 | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2007 | Коробка: Все | 9.2101.1 | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

| 1 | Болт М8х20……………………………………………….. | 16 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шайба 8…………………………………………………… | 16 | шт. |
| 3 | Кронштейн передний…………………………………….. | 2 | шт. |
| 4 | Кронштейн задний……………………………………….. | 2 | шт. |
| 5 | Порог………………………………………………………. | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять два пластиковых пыльника, расположенных в местах крепления задних кронштейнов (рис.2).

- Закрепить кронштейны болтами М8х20 к штатным резьбовым отверстиям (рис. 4, 5).

- Разметить и вырезать пазы в пыльниках под кронштейны      (рис. 3).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 6).

- Затянуть все резьбовые соединения.

- Установить штатные пыльники.

| Рис.2 Пыльник автомобиля | Рис.3 Снятие пыльников |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка переднего кронштейна | Рис.5 Установка заднего кронштейна |
| Рис.6 Пазы в пластиковом пыльнике | Рис.7 Вид автомобиля с порогом |
| Рис.8 Вид автомобиля с порогом |