Ssang Yong New Actyon

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2011- | Коробка: Все | 9.5303.1 | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х20……………………………………………….. | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30……………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Гайка М10..……………………………………….............. | 8 | шт. |
|  | Шайба 8….……………..………………..………………... | 4 | шт. |
|  | Шайба 10...……………..………………..………………... | 10 | шт. |
|  | Гайка закладная М10.…………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10………….………….................... | 8 | шт. |
|  | Кронштейн передний.……………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний.……………….…………………….. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…....………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Порог……………………………………………………… | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Установить две шпильки закладные М10 в месте крепления переднего кронштейна (рис. 2).

- Закрепить передний кронштейн гайками М10 к установленным шпилькам закладным М10 (рис. 3).

- Установить гайку закладную М10 в отверстие лонжерона в месте крепления среднего кронштейна (рис. 4).

- Заднюю часть кронштейна закрепить двумя болтами М8х20 к штатным резьбовым отверстиям, переднюю часть закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10 (рис. 5).

- Установить две шпильки закладные в месте крепления заднего кронштейна (рис. 6).

- Закрепить задний кронштейн гайками М10 к установленным шпилькам закладным М10 (рис. 7).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис. 2 Место крепления переднего кронштейна | Рис. 3 Установка переднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис. 4 Место крепления среднего кронштейна | Рис. 5 Установка среднего кронштейна |
| Рис. 6 Место крепления заднего кронштейна | Рис. 7 Установка заднего кронштейна |
| Рис. 10 Вид автомобиля с порогом |