# Skoda Yeti

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.5101.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2009 | Коробка: Все | Комплект порогов |

# Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

# Состав крепежа:

|  | Болт М10х25…………………………………………………….. | 2 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 4 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 6 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10...............………………. | 6 | шт. |
|  | Гайка закладная М10....................………………. | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

# Инструкция по установке:

- Вытащить резиновые заглушки из днища автомобиля в месте крепления переднего кронштейна и установить в отверстия шпильки закладные М10 (рис. 2 поз.1,2).

- Закрепить передний кронштейн гайками М10 к установленным шпилькам закладным М10 (рис. 3).

- Вытащить резиновые заглушки из днища автомобиля в месте крепления среднего кронштейна и установить в отверстия шпильку закладную М10 (рис. 4 поз.1) и гайку закладную М10 с ввёрнутым болтом М10х25 (рис. 4 поз.2).

- Заднюю часть среднего кронштейна надеть на установленный болт М10х25, переднюю часть закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10  (рис. 5).

- Выкрутить два штатных болта М10 крепления заднего рычага (рис. 6 поз. 1,2).

- Закрепить задний кронштейн штатными болтами М10 (рис. 7).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Место установки переднего кронштейна. | Рис.3 Установка переднего кронштейна. |
| --- | --- |
| Рис.4 Место установки среднего кронштейна. | Рис.5 Установка среднего кронштейна |
| Рис.6 Место установки заднего кронштейна. | Рис.7 Установка заднего кронштейна. |
| Рис.8 Вид автомобиля с порогом |