# Geely MK Cross

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.1901.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2011 | Коробка: Все | Комплект порогов |

# Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

# Состав крепежа:

|  | Болт М8х30.…………………………………………………….. | 12 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30…………………………………………………….. | 2 | шт. |
|  | Гайка М8..………………………………………………......... | 12 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 2 | шт. |
|  | Шайба 8.……….…………………………………………………. | 24 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 4 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8..…………………………………….. | 24 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 4 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10...............………………. | 2 | шт. |
|  | Гайка закладная М10………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

# Инструкция по установке:

- Открутить болт М10х30 крепления рычага автомобиля (рис. 2).

- Установить заднюю часть переднего кронштейна под рычаг автомобиля, закрепить кронштейн и рычаг штатным болтом (рис. 5).

- В месте крепления передней части кронштейна разметить и высверлить два отв. Ø 8,5-9 мм (рис. 5 поз. 1).

- Закрепить переднюю часть переднего кронштейна двумя болтами М8х30 и гайками М8

- В месте крепления среднего кронштейна установить гайку закладную М10 в лонжерон автомобиля через соседнее отверстие (рис. 3).

- Заднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10 (рис. 6), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну (пункт 3,4).

- В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля (рис. 4).

- Заднюю часть заднего кронштейна закрепить гайкой  М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 7), переднюю часть крепить аналогично переднему кронштейну (пункт 3,4).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 8).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Рычаг автомобиля в месте крепления переднего кронштейна | Рис.3 Установка гайки закладной М10 в месте установки среднего кронштейна |
| --- | --- |
| Рис.4 Установка шпильки закладной М10 в месте установки заднего кронштейна | Рис.5 Установка переднего кронштейна |
| Рис.6 Установка среднего кронштейна | Рис.7 Установка заднего кронштейна |
| Рис.8 Вид автомобиля с порогом |