Ford Kuga

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.1801.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2008 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М10х30............................................... | 8 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гайка М6..………………………………………………......... | 2 | шт. |
|  | Гайка М10……………………………………………….......... | 4 | шт. |
|  | Шайба 6……………………………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Шайба 10………………………………………………………….. | 12 | шт. |
|  | Шайба пружинная 6………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10………………………………………. | 12 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10.............................. | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10\М6........................ | 2 | шт. |
|  | Гайка закладная М10.................................. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний.………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Крепление 1............................................... | 2 | шт. |
|  | Крепление 2............................................... | 2 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- В месте крепления переднего кронштейна установить гайку закладную М10 (рис.2 поз.2).

- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить болтом М10х30 к штатному резьбовому отверстию М10 (рис. 2 поз. 1), переднюю часть закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10 (рис. 3).

- В месте крепления заднего кронштейна установить шпильку закладную М10 в отверстие лонжерона (рис. 4 поз. 4), шпильку закладную М10\М6 установить в отверстия днища кузова автомобиля через соседнее отверстие (рис. 4 поз. 2).

- Закрепить крепление 1 гайкой М10 и гайкой М6 к установленной шпильке закладной М10\М6, крепление 2 закрепить гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 5).

- Переднюю часть заднего кронштейна закрепить болтом М10х30 к установленному креплению 1, заднюю часть закрепить болтом М10х30 к установленному креплению 2 (рис. 6).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 7).

- Затянуть все резьбовые соединения.

| Рис.2 Место крепления переднего кронштейна. | Рис.3 Установка переднего кронштейна . |
| --- | --- |
| Рис.4 Место крепления заднего кронштейна. | Рис.5 Установка креплений для заднего кронштейна. |
| Рис.6 Установка заднего кронштейна. | Рис.5 Вид автомобиля с порогом |