Toyota RAV 4

| Кузов: Все | Объём двигателя: Все | Артикул: | 9.5702.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Год выпуска: 2006 | Коробка: Все | Комплект порогов |

Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

|  | Болт М8х30………………………………………………………. | 4 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Болт М10х30……………………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Гайка М8…………………………………………………......... | 6 | шт. |
|  | Гайка М10………………………………………………......... | 6 | шт. |
|  | Шайба 8……………………………………………………………. | 10 | шт. |
|  | Шайба 10……….…………………………………………………. | 8 | шт. |
|  | Шайба пружинная 8………………………………………… | 6 | шт. |
|  | Шайба пружинная 10…………………………………….. | 8 | шт. |
|  | Кронштейн передний………………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн средний………..………………………………. | 2 | шт. |
|  | Кронштейн задний…………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Упор…………………………………………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М8..………………………………… | 2 | шт. |
|  | Шпилька закладная М10………………………………… | 6 | шт. |
|  | Порог………………………………………………………………... | 2 | шт. |

Инструкция по установке:

- Снять пластиковые пыльники.

- В месте крепления переднего кронштейна установить в отверстия днища автомобиля шпильки закладные М10 (рис.2).

- Закрепить упор гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 3).

- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить гайкой М10 к установленной шпильке М10, переднюю часть закрепить болтом М10х25 к установленному упору (рис. 4).

- Установить шпильку закладную М8 в месте крепления среднего кронштейна (рис. 5).

- Закрепить заднюю часть среднего кронштейна гайкой М8 к установленной шпильке закладной (рис. 6).

- Разметить и высверлить в ребре кузова по два отверстия диаметра 8,5..9 мм для крепления передней части среднего кронштейна в предполагаемых местах крепления (рис. 7, поз. 1).

- Переднюю часть среднего кронштейна  закрепить  болтами  М8х30 и гайками М8 к высверленным в ребре кузова  отверстиям.

- Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля в месте крепления заднего кронштейна (рис. 8).

- Закрепить задний кронштейн гайкой М10 к установленной шпильке закладной М10 (рис. 9).

- Закрепить порог на установленных кронштейнах.

- Затянуть все резьбовые соединения.

- Установить штатные пыльники, вырезав в них отверстия под установленные кронштейны.

| Рис.2 Место крепления переднего кронштейна | Рис.3 Крепление упора |
| --- | --- |
| Рис.4 Крепление переднего кронштейна | Рис.5 Место крепления среднего кронштейна |
| Рис.6 Установка среднего кронштейна | Рис.7 Разметка крепёжных отверстий |
| Рис.8 Место крепления заднего кронштейна | Рис.9 Установка заднего кронштейна |